Część III: Opis przedmiotu zamówienia

Kontrakt W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty (zadanie 1)

Część III A: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

| Wykaz specyfikacji załączonych do projektu budowlanego |
| --- |
| Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. | Wymagania ogólne |
| Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. | Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych |
| ST – 02 | Roboty ziemne i przygotowawcze |
| ST – 03 | Instalacje kanalizacyjne |
| ST – 04 | Wykonanie systemu kanalizacyjnego – przewody ciśnieniowe |
| ST – 05 | Wykonanie systemu kanalizacyjnego – obiekty sieciowe, przepompownie ścieków |
| ST – 06 | Wykonanie przewodów ciśnieniowych |
| ST – 07 | Roboty drogowe |

Spis treści do załączonych do projektu budowlanego specyfikacji

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 00.00.00.

WYMAGANIA OGÓLNE ........................................................................................................... 3

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ............................................................................................................................ 4

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ............................ 11

3. SPRZĘT I MASZYNY BUDOWLANE ............................................................................................ 14

4. ŚRODKI TRANSPORTU ............................................................................................................... 14

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ....................................... 15

6. KONTROLA JAKOŚCI................................................................................................................... 17

7. OBMIAR ROBÓT...........................................................................................................................  24

8. ODBIÓR ROBÓT...........................................................................................................................  25

9. ROZLICZENIE ROBÓT ................................................................................................................. 27

10. DOKUMENTY ZWIĄZANE .......................................................................................................... 28

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 01.00.00.

WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH............................... 32

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 33

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 34

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 34

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 34

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 35

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 36

7. OBMIAR ROBÓT........................................................................................................................... 36

8. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................... 36

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI............................................................................................................. 36

10. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................................ 36

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE........................................................................... 38

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 39

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 40

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 41

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 42

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 42

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 46

7. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................... 48

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI............................................................................................................. 48

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................. 48

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 03.00.00.

INSTALACJE KANALIZACYJNE............................................................................................ 50

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 51

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 52

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 56

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 57

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 58

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 59

7. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................... 59

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................. 59

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 04.00.00.

WYKONANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO – PRZEWODY ciśnieniowe ....................... 61

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 62

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 62

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 64

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 64

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 65

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 70

7. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................... 71

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI............................................................................................................. 71

9. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................. 71

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 05.00.00.

WYKONANIE SYSTEMU KANALIZACYJNEGO – OBIEKTY SIECIOWE,

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW.............................................................................................. 73

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 74

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 74

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 75

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 75

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 76

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 87

7. ODBIÓR ROBÓT........................................................................................................................... 88

8. PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................................................................. 88

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 06.00.00.

WYKONANIE PRZEWODÓW CIŚNIENIOWY ....................................................................... 90

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .......................................................................................................................... 91

2. MATERIAŁY................................................................................................................................... 91

3. SPRZĘT......................................................................................................................................... 93

4. TRANSPORT................................................................................................................................. 94

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................... 94

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT..................................................................................................... 98

7. OBMIAR ROBÓT......................................................................................................................... 100

8. ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................... 100

9. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................................ 100

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST – 07.00.00.

ROBOTY DROGOWE........................................................................................................... 102

1. CZĘŚĆ OGÓLNA ........................................................................................................................ 103

2. MATERIAŁY................................................................................................................................. 106

3. SPRZĘT....................................................................................................................................... 107

4. TRANSPORT............................................................................................................................... 108

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................................. 108

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT................................................................................................... 112

7. OBMIAR ROBÓT......................................................................................................................... 114

8. ODBIÓR ROBÓT......................................................................................................................... 114

9. PRZEPISY ZWIĄZANE................................................................................................................ 115

wstęp do specyfikacji

określający przedmiot zamówienia

### Zakres robót

Zakres robót określony jest szczegółowo w Dokumentacji Projektowej załączonej do części III niniejszego SIWZ.

Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca.

Jakkolwiek, w odniesieniu do zakresu rzeczowego i ilościowego pierwszeństwo ma zawsze Dokumentacja Projektowa, to w celu zobrazowania skali zamówienia (Kontraktu), poniżej podano zagregowane zakresy robót objętych Kontraktem.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych związanych z dokończeniem zadania „Projekt przebudowy istniejącego ciągu kanalizacyjnego o przekroju 2100x1200 mm pomiędzy ul. Mickiewicza 
i Słowackiego w Kętach" - pozwolenie na budowę decyzja Starosty Oświęcimskiego nr 198/09/K z dnia 
15 września 2009 r., obejmujących:

- roboty budowlano - konstrukcyjne,

- roboty instalacyjno - sanitarne wod-kan,

- roboty, instalacje elektroenergetyczne.

Zakres robót do zakończenia zadania oznaczono na załączniku nr 1 i obejmuje:

- Roboty związane z „przełączeniem" ścieków do wykonanego kanału Dn600 w studni W5 (istniejącej) 
w ciągu ul. Mickiewicza.

- Roboty związane z wpięciem kanału Dn600 w studni S1 w ciągu ul. Słowackiego.

- Wykonanie, dostawa i zabudowa tłoczni P1 oraz roboty w obrębie tłoczni P1 przy ul. Zacisze na działkach nr 6374/7, 6347/8, 6373, 6376, 6356. Zakres obejmuje wykonanie:

- robót budowlano - konstrukcyjnych związanych z możliwością zabudowy tłoczni P1 (m.in. fundament pod tłocznie ścieków, zbiornik żelbetowy ze wszystkimi elementami, ścianka szczelna - po zakończeniu robót do demontażu),

- dostawy, zabudowy oraz montażu tłoczni P1 w kompletnym zbiorniku żelbetowym,

- budowę tymczasowego kanału WŁl-WŁ2 z rur PE Dz200mm o długości L = 20,0 mb z włączeniem w WŁl do istniejącego kanału Dn600mm. W WŁ2 zabudowa studzienki Dn1000mm na istniejącym kanale Dn600,

- kanału na odcinku B2 - WŁ2 z rur PP Dn200mm L = 8,00m,

- demontaż istniejącego kanału Dn600mm pomiędzy węzłem WŁl i studnią WŁ2 oraz istniejącej studni B1,

- odcinków kanału dopływowego grawitacyjnego P1-W1-W2-W3 L = 22,30m. Odcinek P1-W1 wykonać z rur PE Dz560mm. Odcinek W1-W2 wykonać z rur Dn600PP. Odcinek W2-W3 przeciskiem pod ul. Zacisze (Dn600 kamionka L = 8,50m) oraz zabudową studni W1, W2, W3,

- odcinka rurociągu tłocznego PE Dz280mm na odcinku „ rurociąg tłoczny wykonany -tłocznia P1" o długości L = 12,5mb,

- odcinka kanału Wł2-W1 z rur PP Dn200mm L = 9,50m,

- zabudowy studni B2 oraz budowę odcinka kanału „B" Dn200 o długości L = 12mb,

- przebudowy studni Wł2 - zamknięcie dopływu istniejącego kanału Dn600 i odpływu do kanału tymczasowego,

- robót elektroenergetycznych związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej, zabudowę szafy sterowniczo - rozdzielczej tłoczni P1 oraz instalacji oświetlenia terenu tłoczni,

- uruchomienia tłoczni P1,

- robót związanych z zagospodarowaniem tłoczni ścieków P1 (m.in. zjazd z drogi powiatowej, ogrodzenie, nawierzchnia placu tłoczni).

4. Wykonanie, dostawa i zabudowa pompowni P2 oraz roboty w obrębie pompowni P2 przy ul. Staszica na działce 6597/14 i sąsiednich tj. 6591, 6581, 6597/15 obejmujące wykonanie:

- robót budowlano - konstrukcyjnych związanych z możliwością zabudowy pompowni (m.in. ścianka szczelna, fundament pod pompownię P2),

- dostawy, zabudowy pompowni P2,

- połączenia pompowni P2 z kanałem Dn300, o długości L = 3,4 mb (pompownia P2 - studnia Tl),

- odcinka T2-T2.1 PP Dn200mm L = 24,50m,

- budowy studni T2.1 - przejęcie ścieków do realizowanego kanału T Dn200,

- przełączenie istniejącej kanalizacji w studni T3.1 do kanału T

- przedłużenia odcinka rurociągu tłocznego pompownia P2 - rurociąg tłoczny Dz90 wykonanego o długości L = 4,5 mb,

- robót elektroenergetycznych związanych z wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej, zabudowy szafy sterowniczo - rozdzielczej pompowni P2 oraz instalacji oświetlenia terenu pompowni,

- uruchomienia pompowni P2,

- robót związanych z zagospodarowaniem przepompowni P2 (m.in. droga dojazdowa, ogrodzenie, nawierzchnia).

Kluczowymi elementami systemu kanalizacyjnego budowanego w ramach Kontraktu W2: Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty (zadanie 1) są tłocznia oraz pompownia ścieków, które opisane są w projekcie 
z nazwy jednak jak określono wyżej nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W celu weryfikacji równoważności rozwiązań proponowanych dla tłoczni ścieków i pompowni ścieków niżej przedstawiamy istotne parametry dla tych urządzeń:

- Tłocznia sieciowa ścieków P1:

- Wydajność tłoczni nie mniejsza niż Q=45l/s

- Moc tłoczni nie większa niż N=7,5kW

- Wysokość podnoszenia nie mniejsza niż H=9m

- Prześwit wirnika nie mniejszy niż 100mm

- Stopień ochrony nie mniejszy niż IP55

- Zbiornik tłoczni wykonany ze stali nierdzewnej lub PEHD

- Zbiornik tłoczni dostosowany do komory suchej tłoczni z uwzględnieniem rzędnych dopływu ścieków i dna komory suchej

- Zbiornik tłoczni o pojemności nie mniejszej niż 5,0m3

- Separator dwudrożny, znajdujący się na zewnątrz zbiornika retencyjnego. Elementy separujące skratki
          muszą zagwarantować równomierne cedzenie ciał stałych w całym polu przekroju przepływu ścieków. 
          W układzie separującym skratki nie dopuszcza się zastosowania elementów stałych, zabudowanych po
          drodze przepływu ścieków, takich jak sita, kraty, pręty, żaluzje, itp. rozwiązania.

- Pompownia sieciowa ścieków P2

- zbiornik z polimerobetonu o wymiarach Dn=1500 mm, H=4400 mm, dno zbiornika typu TOP

- pompy zatapialne FLYGT 3085 MT DN-80 lub równoważne tj.

- wydajność pompy nie mniejsza niż Qmax=6 l/s

- całkowita wysokości podnoszenia nie mniejsza niż 7 m

- stopień ochrony nie mniejszy niż IP 68

- moc jednej pompy nie większa niż 2 kW

- hydrodynamiczny zawór płuczący lub rozwiązanie równoważne zapewniające tą funkcjonalność,

Zakresy robót opisują załączniki od 1 do 9 zawarte w folderze  CZĘŚĆ ZADANIOWA_USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA