Część III: Opis przedmiotu zamówienia

Kontrakt W2: „Modernizacja sieci kanalizacyjnej w mieście Kęty”

Część III B: Przedmiar Robót

(Część III B zawiera 11 stron)

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	3

2.	ILOŚCI	3

3.	JEDNOSTKI MIAR	3

4.	WYCENA	4

5.	OBMIAR	5

6.	PŁATNOŚCI	6

7.	PRZEDMIARY ROBÓT	11

# WPROWADZENIE

Przedmiar Robót (PR) należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi częściami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Przyjmuje się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane i sposobem ich wykonania. Całość robót należy wykonać zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz z całkowitą akceptacją Inżyniera.

Przy dokonywaniu wyceny należy korzystać ze Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Technicznej, a w szczególności z odpowiednich rysunków zawartych w tej dokumentacji.

Pozycje w Przedmiarach Robót opisują roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Z reguły opis ten nie powiela pełnego opisu robót i metod wykonania podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Dokumentacji Technicznej. Uważa się jednak, że poszczególne pozycje Przedmiarów Robót zawierają wszystkie czynności konieczne do całkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych robót zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.

Płatność za wszystkie roboty, których ilość określono w Przedmiarach Robót jako „ryczałt” zostaną dokonane po całkowitym zakończeniu i zaakceptowaniu przez Inżyniera tych robót, o ile Inżynier nie postanowi inaczej.

Nazwy własne użyte w Dokumentacji Projektowej nie są wiążące i można zastosować urządzenia/materiały równoważne, które spełniają wymagania określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i nie gorsze niż materiały nazwane. Wszelkie koszty związane z ewentualnym wprowadzeniem powyższych zmian ponosi Wykonawca.

# ILOŚCI

Ilości podane dla poszczególnych pozycji w każdym Przedmiarze Robót stanowią szacunkową ilość każdej kategorii robót, które będą prowadzone na podstawie Kontraktu i zostały podane w celu stworzenia wspólnej podstawy dla sporządzenia Ofert.

Jeżeli w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Przedmiarach Robót w sposób szczegółowy i wyraźny nie postanowiono inaczej, należy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny być mierzone netto według wymiarów wskazanych na rysunkach lub poleconych przez Inżyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej.

Przy uzgadnianiu robót dodatkowych lub zamiennych (jeżeli takie będą miały miejsce) dotyczących Kontraktu, roboty te winny być mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości, zaś wszystkie roboty potrzebne do wykonania tych robót nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie poszczególnych pozycji.

# JEDNOSTKI MIAR

Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w obowiązującym Systemie Międzynarodowym (SI) i zastosowane w Dokumentacji Projektowej niniejszej SIWZ. W dokumentacji wolno stosować tylko jednostki dotyczące obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. Jednostki nie użyte w dokumentacji należy również podawać w systemie SI.

Skróty w Przedmiarach Robót należy rozumieć następująco:

m 		metr,

m2 		metr kwadratowy,

m3 		metr sześcienny,

cm 		centymetr,

mm	milimetr,

szt. 	sztuka,

kpl.		komplet,

r-g		roboczogodzina,

d		średnica.

# WYCENA

Jeżeli nie wskazano inaczej w Kontrakcie, to Kontrakt będzie obejmował całość robót, jaką określono w Dokumentacji Projektowej, w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, w oparciu o stawki jednostkowe i ceny podane w wycenionych Przedmiarach Robót.

Ceny i Ceny Jednostkowe podane w Przedmiarach Robót powinny być wartościami globalnymi, stanowić całkowitą, wszystko obejmującą wartość robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszystkimi robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą okazać się niezbędne, oraz zawierać wszelki ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające. Przyjmuje się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie Ceny Jednostkowe.

Ceny Jednostkowe i ceny oferowane powinny być wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiarów Robót. Pozycje robót opisanych w Przedmiarach Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie będą zapłacone przez Zamawiającego po wykonaniu i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiarów Robót.

Ceny Jednostkowe powinny zawierać wszystkie podatki, opłaty i importowane oraz inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarach Robót i Ofercie.

Ceny Jednostkowe wprowadzone do Przedmiarów Robót należy podać w PLN bez podatku VAT.

Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na Ceny Jednostkowe i ceny podane dla innych elementów robót.

Stawki i ceny powinny zawierać (ale nie powinny się tylko do tego ograniczać): robociznę, transport, testowanie, kontrolę jakości, materiały, zabezpieczenie, utrzymanie, użytkowanie i naprawy całego sprzętu, urządzeń czy narzędzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych każdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu.

Wartości wprowadzone dla każdej pozycji Przedmiarów Robót winny być wynikiem przemnożenia ilości jednostek przez Cenę Jednostkową. Zamawiający dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas naliczenia lub dodawania w sposób określony w instrukcjach dla wykonawców składających Oferty.

# OBMIAR

Jednostki obmiarowe są zawarte w Przedmiarach Robót i w STWiORB.

Usunięcie warstwy humusu. Jednostką obmiarową jest:

metr kwadratowy (m2) usuniętej, spryzmowanej oraz, jeżeli konieczne, transportowanej warstwy humusu.

Rozbiórka, frezowanie elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów, oraz wycinka, karczowanie, zabezpieczenie lub przesadzenie drzew i krzewów. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) rozbiórki krawężników, ogrodzeń itp.,

metr kwadratowy (m2) rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych, chodników, frezowanie itp.,

sztuka (szt.) wyciętego i wykarczowanego, przesadzonego lub zabezpieczonego drzewa,

metr kwadratowy (m2) wyciętych i wykarczowanych krzewów lub zarośli.

metr sześcienny (m3) wywiezienia gruzu, jeżeli konieczne jego utylizacji.

Wykopy, odspajanie, zasypy i nasypy w gruntach I - IV kategorii. Jednostką obmiarową jest:

metr sześcienny (m3) wykonania wykopów, odspojeń, zasypów, wykonania przekopów kontrolnych, wykopów związanych z przełożeniem przewodów, wymiany gruntu, wzmocnienia gruntu cementem, wykonania nasypów,

metr kwadratowy (m2) wzmocnienia gruntu geowłókniną, geomembraną lub matą bentonitową,

roboczogodzina (r-g) odwodnienia wykopów poprzez pompowanie.

Ogrodzenia. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) wykonanego ogrodzenia,

komplet (kpl) wykonanej bramy lub furtki.

Zagospodarowanie terenu. Jednostką obmiarową jest:

metr kwadratowy (m2) odtworzonej i rozplantowanej warstwy humusu razem z dostarczeniem niezbędnej ilości po zakończeniu robót,

metr kwadratowy (m2) wykonania trawników, rekultywacja terenu,

sztuka (szt.) obsadzeń drzew i krzewów.

Rurociągi sieci kanalizacyjnej. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) wykonania/renowacji kanału, przyłącza wraz z wykonaniem podsypki piaskowej i obsypki rur.

Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) montażu rur ochronnych w miejscach kolizji,

metr (m) ułożenia rur dwudzielnych dla kabli.

Rurociągi kanalizacji teletechnicznej i elektroenergetycznej. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) ułożenia rury osłonowej w istniejącym wykopie kanalizacji sanitarnej,

metr (m) ułożenia rury osłonowej metodą bezwykopową,

metr (m) wciągania linki stalowej do rur.

Obiekty. Jednostką obmiarową jest:

komplet (kpl) studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych na podłożu (z zabudową wyposażenia – zasuwy itp.), studni rewizyjnych, czyszczakowych, odpowietrzających, studni przelotowych, połączeniowych, rozgałęźnych oraz ram i pokryw włazów, mocowanych na śruby,

komplet (kpl) innych studni lub obiektów z zabudową wyposażenia,

komplet (kpl.) innych obiektów z zabudową wyposażenia (komory prefabrykowane, wylewane na mokro, z tworzyw sztucznych, itp.),

komplet (kpl) studni systemowych rozprężnych z zabudową wyposażenia,

metr sześcienny (m3) wykonania płyty żelbetowej na podbudowie z chudego betonu

metr sześcienny (m3) płyty żelbetowej pod pompownię, zbiornik, komorę, studnię,

komplet (kpl) wykonania (montażu) kompletnej prefabrykowanej przepompowni ścieków wraz z systemem AKPiA i elektroenergetycznym,

komplet (kpl) rozdzielnic, skrzynek sterujących, itp. montowanych na fundamencie obok obiektów.

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników. Jednostką obmiarową jest:

metr kwadratowy (m2) odbudowy podbudowy, nawierzchni dróg i chodników,

metr (m) odbudowy krawężników, obrzeży.

Instalacje elektryczne. Jednostką obmiarową jest:

metr (m) budowy linii kablowej,

metr (m) wykonania wykopu oraz ułożenia kabla w obsypce piaskowej wraz z opłatami,

metr (m) wykonania instalacji uziemiającej w ziemi lub w obiekcie,

komplet (kpl) montażu słupa oświetleniowego wraz z fundamentem i oprawą oświetleniową,

sztuka (szt) zakupu agregatów prądotwórczych.

# PŁATNOŚCI

Płatność są zgodne z opisem w Przedmiarach Robót i opisem zawartym w STWiORB.

Usunięcie warstwy humusu. Płatność następuje za 1m2 zdjętej warstwy humusu. Cena jednostkowa obejmuje:

zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,

zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach,

zabezpieczenie składowanego humusu i darniny przed zanieczyszczeniem i nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych.

Rozbiórka elementów dróg, chodników, ogrodzeń i innych obiektów, drogi montażowe oraz wycinka i karczowanie drzew i krzewów. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robót,

rozbiórkę elementów, frezowanie,

wycinkę drzew i krzewów lub ich zabezpieczenie lub przesadzenie,

segregację materiałów z rozbiórki na materiały odpadowe materiały do recyklingu i nadające się do powtórnego wykorzystania bez przeróbki,

wybór miejsc wywiezienia materiałów z ewentualnym uzyskaniem zgody i opłatami  na składowanie materiałów w wybranym miejscu,

wywiezienie materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiałów nadających się do powtórnego wykorzystania.

Wykopy, odspajania, zasypy i nasypy w gruntach I - IV kategorii. Płatność następuje za metr sześcienny wykonanych wykopów. Cena jednostkowa obejmuje:

zmiany w organizacji ruchu drogowego wraz z oznakowaniem tymczasowym,

opłaty za zajęcie pasa drogowego ponoszone do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót,

dokumentację fotograficzną istniejących warunków,

wykonanie wykopu z hałdowaniem wzdłuż wykopu lub transportem urobku na odkład tymczasowy,

umocnieniem ścian wykopu ściankami szczelnymi lub obudowami,

wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w trakcie robót,

profilowanie dna wykopu i skarp,

zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie,

przeprowadzenie niezbędnych badań gruntu,

zasypanie wykopu (z zagęszczeniem gruntu warstwami) po zakończeniu robót montażowych,

wywóz i zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopów,

wykonanie wymiany gruntów,

wzmocnienie gruntu cementem,

wzmocnienia gruntu geowłókniną, geomembraną lub matą bentonitową,

budowę nasypów,

uporządkowanie terenu,

odtworzenie geodezyjne naruszonych kamieni granicznych.

Ogrodzenie. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

wykonanie i odbudowę ogrodzeń.

Zagospodarowanie terenów zielonych. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

odtworzenie warstwy humusu po zakończeniu robót z ewentualnym uzupełnieniem brakujących ilości oraz obsianie odtworzonej powierzchni trawą wraz z ich pielęgnacją,

przesadzanie drzew i sadzenie krzewów wraz z ich pielęgnacją.

Rurociągi grawitacyjne z tworzyw sztucznych (kanalizacja, rurociągi technologiczne, itp.). Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

wykonanie podsypki pod kanały,

ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przyłączy, przebudowy przewodów kolidujących w gotowym wykopie lub metodą bezwykopową,

wykonanie izolacji rur,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,

wykonanie próby szczelności lub innej równoważnej,

wykonanie obsypki rurociągów do wysokości wymaganej w STWiORB,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu kanalizacji.

Skrzyżowanie ciągów kanalizacyjnych z drogami i przeszkodami naturalnymi oraz kolizję z infrastrukturą miejską – skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

montaż rur ochronnych (osłonowych),

przeciąganie kanałów przewodowych i kabli przez rury ochronne,

roboty izolacyjne,

uszczelnienie końców rury ochronnej,

próbę szczelności wraz z inspekcją telewizyjną,

założenie rur ochronnych dwudzielnych na krzyżowane kable lub inne przewody kolidujące,

oznakowanie miejsca skrzyżowania,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Rurociągi ciśnieniowe (kanalizacja ciśnieniowa). Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena wykonanego i odebranego rurociągu ciśnieniowego obejmuje:

oznakowanie robót,

dostawę materiałów,

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

wykonanie podsypki pod kanały,

ułożenie rurociągów tłocznych wraz z montażem armatury studzienek i innego wyposażenia,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,

wykonanie zasypki rurociągów do wysokości wymaganej w STWiORB,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przebiegu kanalizacji.

Kanalizacja teletechniczna i elektroenergetyczna. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

ułożenie rur ochronnych w gotowym wykopie lub metodą bezwykopową,

wprowadzenie rur do studzienek kanalizacyjnych z uszczelnieniem przejść przez ściany studzienek,

wprowadzenie do rur linki stalowej służącej do późniejszego przeciągnięcia kabli.

Obiekty. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena wykonanego i odebranego obiektu obejmuje:

wykonanie ewentualnego wzmocnienia gruntu,

ostateczne wyprofilowanie dna wykopu,

ułożenie studni sieciowych i studzienek przyłączeniowych z kinetą rozdzielczą,

wykonanie izolacji,

wykonanie obiektu,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB w tym badań rentgenem spawów elementów stalowych pompowni,

wykonanie podsypki pod zbiorniki,

zabudowanie zbiorników według zaleceń producenta wraz z dociążeniem zbiorników 
i ewentualnym wyprofilowaniem dna zbiornika,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,

ewentualne dociążenie zbiorników dla zapobieżenia ich wypłynięciu,

wykonanie fundamentów,

roboty izolacyjne,

wykonanie obiektu metodą „wylewania na mokro” za pomocą betronu wraz ze zbrojeniem, dylatacjami, itp.,

montaż prefabrykowanych obiektów z pełnym wyposażeniem technologicznym oraz 
z ewentualnym ich zakotwieniem i wykonaniem dociążenia,

przeprowadzenie rozruchu obiektów.

Odbudowa nawierzchni dróg i chodników. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

wyprofilowanie i odpowiednie zagęszczenie gruntu,

wykonanie podbudowy i nawierzchni dróg odpowiednio do kategorii ruchu obowiązującej na danej drodze z wykonaniem spoin pomiędzy istniejącą nawierzchnią, a nawierzchnią nowo budowaną skropienie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni oraz podbudowy lub frezowaniem i wykonaniem górnej warstwy nawierzchni na całej szerokości drogi,

odbudowę chodników: wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni i wypełnienie spoin,

odbudowę krawężników: wykonanie ławy fundamentowej, ustawienie krawężników, wypełnienie spoin,

odbudowę obrzeży: wykonanie podłoża, ustawienie obrzeży betonowych, wypełnienie spoin,

przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w STWiORB,

odbudowę uszkodzonych urządzeń odwodnienia (kratki ściekowe, kanały odprowadzające),

odbudowa lub budowa nowego oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

wykonanie renowacji rowów melioracyjnych , umocnień i przepustów pod drogami.

Instalacje elektryczne. Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według punktu 5 „Obmiar”. Cena jednostkowa obejmuje:

oświetlenie roboty pomiarowe,

wykonanie rowu kablowego,

wykonanie podsypki piaskowej pod kable,

ułożenie kabla z ewentualną zabudową muf kablowych oraz oznakowaniem kabla,

wykonanie zasypki piaskowej,

ułożenie folii oznaczeniowej 30 cm ponad kablem (podczas zasypywania wykopu),

zarobienie końców kabla i wprowadzenie do miejsca przyłączenia,

wykonanie połączeń elektrycznych,

montaż gniazdek, wyłączników, styczników, itp. elementów elektrycznych,

przeprowadzenie wymaganych prób,

podłączenie kabla i podanie napięcia,

wykonanie geodezyjnej dokumentacji i powykonawczej przebiegu tras kablowych,

zabudowa rozdzielnicy,

wykonanie połączeń elektrycznych pomiędzy rozdzielnicą a przepompownią i innymi.

# PRZEDMIARY ROBÓT

(załączone do dokumentacji w plikach PDF)